## Slide 1: МЕХАНИЗМ АУТЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССОРАХ НА АРХИТЕКТУРЕ ARM
Осин С. В., гр. 746

## Slide 2: Введение
ARM (Advanced RISC Machine) – популярное семейство микрорхитектур
Повсеместно используется в мобильной и встраиваемой технике
В последнее время начинает набирать популярность в ноутбуках, конкурируя с x86
Последняя версия на данный момент – ARMv9
Большинство современных смартфонов используют ARMv8 (бюджетные модели – ARMv7)

## Slide 3: Введение
Один из самых часто встречающихся типов уязвимости – переполнение буфера
Данные могут перезаписать область памяти, используемую для внутренних нужд программы
С помощью специально сформированных входных данных можно вызвать переход по произвольному адресу, например, к вредоносному коду

## Slide 4: Пример: переполнение стека
Простейшая программа
Копирует строку в буфер и выводит её на экран

## Slide 5: Пример: переполнение стека

## Slide 6: Пример: переполнение стека
(gdb) b main.c:6
Breakpoint 1 at 0x10488: file main.c, line 6.
(gdb) r AAAAAAA
(…)
(gdb) x/8x $sp
0x7efff4e0:
0x76f9cb74 0x7efff7a6 0x41414141 0x00414141
0x7efff4f0:
0x7efff504 0x000104d0 0x7efff654 0x00000002
Запустим программу с входной строкой из 7 букв A
Установим breakpoint сразу после strcpy()
Входная строка выделена жирным
Адрес возврата подчёркнут

## Slide 7: Пример: переполнение стека
Strcpy() не проверяет длину входных данных
При вводе строки длиннее 7 символов будет перезаписываться «чужой» фрагмент стека
Можно перезаписать адрес возврата и захватить контроль над программой

## Slide 8: Пример: переполнение стека
(gdb) b main.c:6
Breakpoint 1 at 0x10488: file main.c, line 6.
(gdb) r AAAAAAAAAAAABBBB
(…)
(gdb) x/8x $sp
0x7efff4e0:
0x76f9cb74 0x7efff7a6 0x41414141 0x41414141
0x7efff4f0:
0x41414141 0x42424242 0x7efff654 0x00000002
Запустим программу с входной строкой из 12 букв A и 4 букв B
Адрес возврата был перезаписан
В «классическом» варианте эксплуатации это приведёт к переходу к шеллкоду во входных данных

## Slide 9: Способы защиты
Пример выше не сработает в большинстве современных ОС из-за механизмов защиты:
  Запрет выполнения данных (NX bit)
  Программная защита стека (stack canary)
  Address Space Layout Randomization (ASLR)

## Slide 10: Запрет выполнения данных
Не позволяет выполнять данные, не помеченные как исполняемый код
Не даст выполнить шеллкод, записанный в стеке/куче
Обходится с помощью Return-to-libc и Return-Oriented Programming
  Фрагменты легитимного кода используются для выполнения нужных действий
  Так как сама программа и библиотеки помечены как исполняемый код, NX-бит оказывается бесполезным

## Slide 11: Программная защита стека
При вызове функции в стек дополнительно записывается контрольное значение
При возврате оно сверяется с правильным
В случае несовпадения программа аварийно завершает работу
Требует дополнительных ресурсов и памяти, из-за чего используется только в «опасных» участках кода
Практически бесполезна при постоянном контрольном значении

## Slide 12: ASLR
Случайным образом сдвигает адреса библиотек и программ в памяти
Сильно усложняет эксплуатацию уязвимостей
Тем не менее, возможен её обход
  Утечка адресов
  Постоянный сдвиг
  «Грубая сила» (перебор адресов)

## Slide 13: Аутентификация указателей
Расширение 64-битной версии ARMv8.3-A
Позволяет записать в неиспользуемые разряды указателей дополнительный код проверки
Делает подделку указателей крайне сложной

## Slide 14: Pointer Authentication Code
Коды аутентификации указателей (PAC) рассчитываются с помощью специального криптографического алгоритма и зависят от:
Значения указателя;
Значения контекста (64 бита);
Одного из ключей (128 бит):
  APIAKey/APIBKey – для указателей на инструкции;
  APDAKey/APDBKey – для указателей на данные;
  APGAKey – для произвольных данных.

## Slide 15: Pointer Authentication Code
PAC помещается в неиспользуемые разряды указателя.
В системах с использованием меток памяти (tag) это разряды от N+1 до 53, где N – длина виртуального адреса.
В системах, где не используются метки, также могут быть задействованы разряды с 57 до 64.

## Slide 16: Pointer Authentication Code
Для работы с PAC были добавлены новые инструкции. Они делятся на 3 категории:
  Добавление PAC к указателю;
  Проверка PAC;
  Удаление PAC без проверки.
Также была добавлена инструкция PACGA, которая генерирует код аутентификации из двух произвольных 64-битных значений. Эту команду можно использовать для дополнительной защиты особо важных областей памяти.

## Slide 17: Pointer Authentication Code
Общий алгоритм работы с PAC в случае с защитой стека выглядит следующим образом:
При вызове функции адрес возврата подписывается PAC с указателем на вершину стека в качестве контекста.
Функция сохраняет в стек адрес возврата и указатель на низ стека родительской функции, после чего выделяет место для собственных данных.
После завершения функции из стека загружаются раннее сохранённые адреса возврата и низа стека вызвавшей её функции.
Проверяется PAC адреса возврата. В случае совпадения PAC удаляется из указателя, и адрес становится действительным. В противном случае адрес возврата будет недействителен.
Происходит переход по адресу возврата. Если на предыдущем этапе PAC не совпал, произойдёт ошибка сегментации и программа завершит работу.

## Slide 18: Демонстрация
В качестве примера рассмотрим простую функцию:
(компилятор - clang 11.0.1)

## Slide 19: Демонстрация
Результат компиляции со стандартными флагами
Защита стека отсутствует

## Slide 20: Демонстрация
Результат компиляции с флагом -fstack-protector-all
Программная защита стека
Добавлено значительное количество кода для проверки контрольных значений

## Slide 21: Демонстрация
Результат компиляции с флагом -mbranch-protection=standard
Защита с помощью PAC
Добавлено всего две команды, что почти не сказывается на размере файла

## Slide 22: Демонстрация
В прологе функции адрес возврата в регистре X30 (LR) подписывается с помощью функции PACIASP
PACIASP использует для подписи ключ APIAKey и регистр SP в качестве контекста
В эпилоге с помощью команды AUTIASP проверяется PAC адреса возврата
Эта команда использует те же ключ и контекст, что и PACIASP
В случае несовпадения PAC при попытке возврата из функции произойдёт ошибка сегментации и, таким образом, будет предотвращён возможный запуск вредоносного кода.

## Slide 23: Ограничения
В случае, если атакующий с доступом к памяти на чтение и запись может заставить систему исполнять фрагмент кода, который считывает указатель из памяти, подписывает его и сохраняет обратно (например, с помощью ROP или Jump-oriented programming), то механизм PAC будет скомпрометирован, т.к. у вредоносного кода появится возможность подписывать произвольные указатели.
Если у вредоносного кода есть доступ к памяти ядра и ключи не хранятся на более высоком уровне привилегий, возможно чтение ключей для подписи произвольных указателей с помощью программной реализации алгоритма генерации.
  Некоторые производители (к примеру, Apple) решают эту проблему применением собственного криптографического алгоритма вместо предложенного в спецификации QARMA.